沈阳市安委会办公室关于印发企业

安全复产五十条措施的通知

各区、县（市）及开发区安委会，市安委会各有关成员单位：

按照3月30日市新冠肺炎疫情防控指挥部通告（第39号）要求，为全面做好我市生产企业安全复产工作，坚决防范各类生产安全事故发生，现就有关措施要求通知如下：

一、严格落实安全生产全员岗位职责

1.生产企业主要负责人必须在厂盯守，履职尽责，生产技术负责人、安全管理人员、关键岗位技术人员必须在岗值守，严格落实安全操作规程和管理制度。

2.明确企业主要负责人和一线岗位员工，覆盖所有管理和操作岗位安全生产责任。

3.督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

4.依法落实安全生产管理职责，配齐安全生产管理人员。

5.保证安全生产条件所必需的资金投入。

二、严格落实安全生产双重预防工作机制

6.建立安全风险分级管控及隐患排查治理制度。

7.对企业安全风险开展至下而上，再至上而下的辨识工作。

8.对辨识出的安全风险采取定量和定性的方法进行评估。

9.对评估出的安全风险进行分级，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，对应红、橙、黄、蓝四个颜色。

10.制作企业总体风险及车间风险四色图。

11.制定安全风险分级管控措施。

12.在较大以上安全风险部位公示风险管控措施及应急处置措施。

13.定期对安全风险开展分级隐患排查，并建立隐患排查台账，对排查出的隐患采取闭环管理。

14.对安全风险进行动态更新。

三、严格落实企业危险作业管理

15.严格管控登高、检维修、动火、有限空间等危险作业，实行企业主要负责人和安全管理负责人双审批制度。

16.不能保证绝对安全的不进行动火等危险作业和检维修作业。

17.围绕高风险作业场所、危险工艺、重点设备，不间断开展隐患自查自改，对发现的一般隐患要立行立改、即查即改。

18.对排查出的重大隐患，要严格执行先停后改措施，同步落实管理、技术等应急管控措施。

19.确认不存在重大事故隐患。

20.保证重点设备设施运行处于良好状态。

21.特种作业人员100%持证上岗。

22.规范相关方管理，相关方人员作业前进行疫情防控及安全教育，实施全过程监督管理。

四、严格落实企业复工前应急准备

23.制定完善应急预案，开展桌面或实战演练。

24.优化应急救援队伍力量编组编成，配备技术人员、业务骨干在岗备勤、物资装备备齐备足。

25.确保遇有突发事件时，第一时间响应、高效快速处置，做到同处同报，严禁迟报、漏报、瞒报、谎报。

26.检查应急装备物资处于良好状态。

27.防范生产口罩、防护服、医疗器械等生产企业高强度生产的安全风险，突出用电、用气、岗位操作等，开展安全风险辨识和隐患排查治理。

五、严格落实危险化学品医药化工企业安全规程

28.化工企业要严禁试生产、开停车活动，严禁超负荷运行、超能力生产、超量储存危险化学品。

29.临时停产企业要针对停车装置具体情况制定细致停车方案，做好应急准备，确保停车后用于控制和监控的设备、仪表、可燃有毒气体报警仪等设施正常运行。

30.防范高温熔融金属爆炸风险，加强入炉物料管理，密切关注高温设备水冷系统的温度、流量、压力等参数。

31.防范煤气中毒和着火爆炸风险，加强对煤气水封、排水器日常巡检。

32.严格落实煤气吹扫置换、点火送风以及检修的操作规程。

六、严格落实非煤制造业企业风险管控

33.非煤矿山企业要制定复产复工方案，停产超过一个月的非煤矿山要经属地应急管理部门复产审查验收，方可复产复工。

34.防范制造业企业危化品使用安全风险的评估，加强对液氨、液氯等液态危险化学品储存、输送和使用环节的巡检维护，严格氧气、乙炔、丁烷等储存和使用安全管理。

七、严格落实岗前操作安全培训

35.对新招录员工、转岗员工等重点人群要开展岗前培训和三级教育培训，对返岗员工要进行安全知识再教育再培训，合格后方可上岗。

36.要严格审核特种作业人员资格，确保持证上岗，要加强返岗人员的心理健康监测和岗位操作规程培训，确保人员“思想”返岗，熟知岗位安全风险及操作技能。

八、严格落实危化企业开车前技术要求

37.严格执行开车方案，主要开车程序不得任意改变。

38.各生产装置、辅助系统必须统筹兼顾、首尾衔接。

39.前一阶段不合格，不得进行下一阶段的开车。

40.严格控制操作指标，严格执行各项安全管理制度和操作规程，控制各项工艺指标。

41.开车过程不得随意变更工艺控制指标，不得随意停用自控联锁等安全设施。要严格执行巡回检查。

42.装置开车期间，企业主要负责人、各专业负责人要在岗在位，组织人员巡回安全检查，及时发现解决问题。

43.出现异常情况且难以及时消除并对安全有影响的，坚决中止运行。

九、严格落实重大危险源安全包保责任制

44.全面落实主要负责人、技术负责人和操作负责人安全包保责任。

45.深入开展重大危险源安全风险隐患排查，对危险化学品储罐区和生产设施进行安全检查和隐患整改，确保温度、压力、液位、有毒及可燃气体监测报警、安全联锁、紧急切断、安全附件等完好投用，严禁设备设施带病运行。

十、严格落实疫情防控工作措施

46.落实沈阳市疫情防控要求，细化防疫方案和高危企业复工复产方案。

47.积极配合做好消杀防护、动态检测等防控措施，保持作业场所勤通风、勤消毒，保持作业间隔。

48.严格落实外防输入措施，进厂车辆、人员严格执行登记、亮码检查。

49.在产企业实行封闭管理，定时消毒通风，员工每日健康监测，做好个人与家人防护措施。

50.少开会、不聚集，非必要不流动，出现异常情况时果断采取措施，即报即隔。

请各地区、各部门将此文件工作要求传达至本辖区、本行业领域内所有生产企业，并督促抓好落实。

沈阳市安全生产委员会办公室

2022年3月31日